## Slide 1: Introdução aos sistemas de comunicação
Ruído e Taxa de Erro

## Slide 2: Modelo de Sistemas de comunicação digital
y[n] + r[n]
SLIT
Ruído r[n]
x[n]
y[n] = x[n] ∗ h[n]
Notes: Na última aula vimos como o canal distorce o sinal e isso pode acarretar em erros de bit.
Mas esta não é a única causa de erros de bit.
O ruído está presente em todo lugal.
Um bom exemplo é o RUÍDO TÉRMICO, causado pelo calor do ambiente, que faz com que os elétrons se movam e vibrem e criem tensões e emissões aleatórias.
Tem também o fato que O canal é compartilhado por diversos equipamentos simultaneamente, ou seja, o sinal de INTERFERÊNCIA vindo dos outros equipamentos pode ser entendido como ruído.
O ruído é um dos conceitos mais críticos e fundamentais em sistemas de comunicação, já que O ruído determina o sinal mínimo que pode ser decodificado sem erros pelo receptor.
Nosso objetivo nesta semana é justamente descrever a relação entre energia do sinal, energia do ruído e taxa de erro de bits.

## Slide 3: modelo simplificado
SLIT
>L
L = limiar
de decisão
Notes: Queremos focar no ruído, portanto vamos assumir que não temos interferência intersimbólica.
Dessa forma, precisamos considerar apenas uma amostra por bit e podemos analisar cada bit isoladamente (independentemente) dos outros bits.
E nosso receptor funciona comparando o valor com um limiar de decisão L
Como podemos calcular a taxa de erro de bits para este modelo?
Precisamos de um modelo matemático para o ruído.

## Slide 4: exemplo
e0
e1
Notes: Note que neste modelo, temos tanto na entrada como na saída valores de bits, ou seja, 1 ou 0, mas podem ocorrer bits que foram erradamente recuperados.
Este tipo de modelo, chamamos de um CANAL BINÁRIO, ou seja, um canal que só transmite um valor binário 0 ou 1.
e0 => erro quando enviamos um 0
e1 => erro quando enviamos um 1
Vamos olhar um pouco a estatística deste canal.

## Slide 5: canal binário
0
1
0
1
IN
OUT
P[IN=0]
P[IN=1]
Pe0
Pe1
1-Pe0
1-P
e1
BER = Pe = Pe0·P[IN=0] + Pe1·P[IN=1]
Notes: Este modelo simplificado também é conhecido por CANAL BINÁRIO, já que envoi 0 ou 1 e também recebo 0 ou 1.
Para descrever este modelo, precisamos descrever a FREQUÊNCIA de ocorrência dos bit e a FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA ou TAXA DE ERRO DE BITS.
Modelamos o conceito de FREQUÊNCIA usando probabilidade.
Intuitivamente, a probabilidade de algo acontecer (ou seja, IN = 0) é a porcentagem de tempo que isso acontece.
Por exemplo, P[IN = 0] = 0,5 implica que os bits de entrada são zero na metade do tempo
A TAXA DE ERRO DE BIT (BER) nos indica a frequências com que recebemos um BIT errado.
Logo, a BER é igual à PROBABILIDADE DE ERRO DE BIT, que por sua vez pode ser calculada pela soma ponderada da probabilidade de ocorrencia de cada erro.

## Slide 6: exemplo: probabilidades
P[IN=0] =11/20
P[IN=1] = 9/20
Pe0 = 1/11
Pe1 = 2/9
BER = Pe = Pe0·P[IN=0] + Pe1·P[IN=1] = 3/20
Notes: Calcular…
A fim de prever o BER, precisamos saber:
  P[IN = 0] e P[IN = 1]
  probabilidade de erro quando enviamos um 0 (Pe0)
  probabilidade de erro quando enviamos um 1 (Pe1)
Normalmente, o transmissor determina P[IN = 0]
Pe0 e Pe1 dependem da relação sinal-ruído (SNR)

## Slide 7: relação sinal-ruído
(desvio padrão)
20dB = A potência do sinal é 100x a potência do ruído
Notes: Imagine que você está em uma festa e o ambiente está barulhento.
O que você faz para poder conversar com seus amigos?
Aumenta o volume da sua voz, certo?
Então não é a amplitude do sinal ou do ruído sozinho que é importante para o cálculo da BER, mas sim a relação sinal-ruído (SNR), que é definida por...

## Slide 8: ruído gaussiano
Notes: O valor de cada amostra do ruído é ALEATÓRIO, mas a estatística de um grande número de amostra é previsível.
Veja este exemplo quando construímos um histograma com um número grande de amostras.
O histograma não é totalmente suave, pois contamos as amostras em caixas de largura finita.
À medida que as caixas ficam cada vez menores, a curva fica cada vez mais suave.
Ele se aproxima de uma função conhecida como função de densidade de probabilidade (PDF), que descreve a probabilidade de uma amostra qualquer do ruído ter um dado valor.

## Slide 9: ruído gaussiano
Notes: A função de densidade de probabilidade de muitas quantidades aleatórias de ocorrência natural, como ruído, tende a ter uma forma semelhante a um sino, conhecida como DISTRIBUIÇÃO GAUSSIANA.
Este resultado muito importante é chamado de Teorema do Limite Central.
A distribuição gaussiana é tão comum que também é chamada de distribuição “normal”.
O probabilidade de que a amostra fique entre um valor ou outro é dada pela área entre estes valores.
A área sobre uma PDF deve ser unitária.

## Slide 10: distruição normal
m
r
~60% do pico

Notes: a média m é o ponto central da distribuição gaussiana.
o desvio padrão (𝜎) é uma indicação de quanto os pontos variam ou se espalham.
a variância (𝜎²) é um potência média medida para muitas amostras.

## Slide 11: PDF do sinal recebido
Notes: Queremos focar no ruído, portanto vamos assumir que não temos interferência intersimbólica.
Dessa forma, precisamos considerar apenas uma amostra por bit e podemos analisar cada bit isoladamente (independentemente) dos outros bits.
E nosso receptor funciona comparando o valor com um limiar de decisão L
Como podemos calcular a taxa de erro de bits para este modelo?
Precisamos de um modelo matemático para o ruído.

## Slide 12: Limiar de decisão
Assumindo que 0 e 1 são equiprováveis
Notes: Escolher T é um compromisso entre minimizar Pe0 e Pe1.

## Slide 13: BER vs potência do sinal

## Slide 14: BER vs potência do ruído

## Slide 15: Introdução aos sistemas de comunicação
Ruído e Taxa de Erro