## Slide 1: Introdução aos sistemas de comunicação
O Canal de Comunicação e seus Efeitos

## Slide 2: Modelo de Sistemas de comunicação digital
Sequência de bits
b0, b1, b2, b3, …
Fonte digital
Destina-tário
Transmissor
receptor
Canal
Sinal enviado
Sinal recebido
Notes: VAMOS FOCAR NO CANAL
MAS, PARA ISSO, VAMOS PRIMEIRO PRECISAR “ABRIR” O TRANSMISSOR E O RECEPTOR.
O TRANSMISSOR PEGA UMA SEQUÊNCIA DE BITS (0 OU 1) E CRIA UM SINAL FÍSICO QUE É TRANSPORTADO POR MEIO DE ONDAS POR UM CANAL.
O CANAL (UM FIO, O AR, UM CABO DE FIBRA ÓPTICA) PODE MODIFICAR O SINAL À MEDIDA QUE O TRANSPORTA.
O RECEPTOR TENTA DESCOBRIR QUAIS SÃO OS BITS TRANSMITIDOS DO SINAL RECEBIDO.

## Slide 3: Canal de tempo contínuo
Rx
tx
Fonte
Dest.
Canal
Bits para
Onda Discreta
Onda discreta para bits
Sinal Discreto
Bits
“segurador”
amostrador
x[n]
x(t)
y(t)
y[n]
Sinal Contínuo
1, 0
1, 0
Notes: PRECISO CONVERTER MEU SINAL ANALÓGICO EM UM SINAL DIGITAL.

## Slide 4: Canal de tempo contínuo
Rx
tx
Fonte
Dest.
Canal
Bits para
Onda Discreta
Onda discreta para bits
Sinal Discreto
Bits
“segurador”
amostrador
x[n]
x(t)
y(t)
y[n]
Sinal Contínuo
1, 0
1, 0
Notes: PRECISO CONVERTER MEU SINAL ANALÓGICO EM UM SINAL DIGITAL.

## Slide 5: Canal de tempo discreto
Fonte
Dest.
Tx Discreto
Rx discreto
x[n]
y[n]
Sinal Discreto
Bits
Canal de tempo discreto
1, 0
1, 0
Notes: PRECISO CONVERTER MEU SINAL ANALÓGICO EM UM SINAL DIGITAL.

## Slide 6: Modelo matemático
Canal Físico
Modelo matemático
Resposta do canal
x[n] = u[n] – u[n-5]
y[n] = (1-an+1)u[n] + ...
Resposta do modelo
Notes: TEMOS UM BOM MODELO SE:
O MODELO E AS RESPOSTAS REAIS SÃO SEMELHANTES
A RELAÇÃO ENTRE Y[N] E X[N] É SIMPLES (FÁCIL DE ENTENDER E CALCULAR)
PORQUE NÓS ENGENHEIROS GOSTAMOS DE MODELOS MATEMÁTICOS?
ENTENDER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA
QUAL É A RELAÇÃO ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO CANAL?
PREVER O DESEMPENHO DE UM SISTEMA
COM QUE RAPIDEZ POSSO TRANSMITIR INFORMAÇÕES PELO CANAL?
DESENVOLVER MODIFICAÇÕES NO SISTEMA QUE MELHOREM O DESEMPENHO
O QUE POSSO FAZER PARA MELHORAR A VELOCIDADE?

## Slide 7: Efeitos do canal

## Slide 8: Efeitos do canal
Atenuação (diminuição da amplitude)

## Slide 9: Efeitos do canal
Atenuação (diminuição da amplitude)
Atraso

## Slide 10: Efeitos do canal
Atenuação (diminuição da amplitude)
Atraso
Nível DC (offset)

## Slide 11: Efeitos do canal
Atenuação: k
Atraso: d
Nível DC: c

## Slide 12: Efeitos do canal
Atenuação (diminuição da amplitude)
Atraso
Nível DC (offset)
Ruído
Notes: RUÍDO ADITIVO. IREMOS VER COM MAIS DETALHES NA SEMANA 5

## Slide 13: Efeitos do canal
Atenuação (diminuição da amplitude)
Atraso
Nível DC (offset)
Ruído
Suavização das
transições
Notes: SUAVIZAÇÃO É CAUSADA PELAS CARACTERÍSICAS FÍSICAS DOS COMPONENTES QUE ATUAM COMO UM FILTRO DE FREQUÊNCIAS
(IREMOS VER ISSO MAIS A FUNDO NA PRÓXIMA SEMANA)
MAS QUAL O EFEITO DESTA LIMITAÇÃO?

## Slide 14: 20 amostras por bit
Entrada
Saída

## Slide 15: 10 amostras por bit
Entrada
Saída

## Slide 16: 5 amostras por bit
Entrada
Saída
Notes: NOSSO OBJETIVO AGORA É DESENVOLVER UM MODELO NOS PERMITA PREVER A SAÍDA DE UM CANAL DE BANDA LIMITADA PARA QUALQUER ENTRADA.
PARA ISSO, VAMOS ASSUMIR QUE O CANAL É LINEAR E INVARIANTE NO TEMPO.
E USAR O FATO DE NESTES SISTEMAS QUALQUER ENTRADA PODE SER EXPRESSA COMO A SOMA DE IMPULSOS.

## Slide 17: Sistema linear e invariante no tempo (slit)
SLIT
x[n]
y[n]
Notes: VAMOS ENTÃO DISCUITIR O SISTEMA LINEAR INVARIANTE NO TEMPO, OU SLIT.

## Slide 18: Sistema linear e invariante no tempo (slit)
Um sistema é algo que recebe a forma de onda de entrada x[n] e produz uma forma de onda de saída y[n].
Notes: COMEÇAMOS NOS PERGUNTANDO O QUE É UM SISTEMA.

## Slide 19: Sistema linear e invariante no tempo (slit)
Um sistema linear é um sistema que satisfaz as mesmas duas propriedades de uma função linear:
  Aditividade
  Homogeneidade
Notes: VAMOS OLHAR MELHOR CADA UMA DESTAS PROPRIEDADES, COMEÇANDO PELA ADITIVIDADE.

## Slide 20: Sistema linear e invariante no tempo (slit)
Aditividade
Notes: A SAÍDA PARA A SOMA DE DUAS ENTRADAS É A SOMA DAS SAÍDAS PARA CADA ENTRADA APLICADA INDIVIDUALMENTE.

## Slide 21: Sistema linear e invariante no tempo (slit)
Homegeneidade
Notes: SE VOCÊ ESCALAR (MULTIPLICAR) A ENTRADA POR C, A SAÍDA SERÁ REDIMENSIONADA POR C.

## Slide 22: Sistema linear e invariante no tempo (slit)
Notes: UM SISTEMA É INVARIANTE NO TEMPO SE QUANDO VOCÊ ATRASA A ENTRADA EM D, A SAÍDA É A MESMA, APENAS ATRASADA EM D.

## Slide 23: Exemplo
O Sistema abaixo é linear e invariante no tempo?
Notes: Se eu deslocar o sinal de entrada, eu também irei deslocar o sinal da saída.
Ou seja, ele é INVARIANTE NO TEMPO
Mas, se eu amplificar o sinal de entrada por q, a saída será y = kqx[n-d] + c que é diferente de q(kx[n-d] + c).
Ou seja, ele NÃO é LINEAR

## Slide 24: Modelando o canal
y[n] = a1x[n-d1]
Notes: IMAGINE QUE TENHO UMA PESSOA PESSOA FALANDO EM UMA SALA.
SUA FALA EU REPRESENTO COMO UM SINAL X[N].
A SUA VOZ PROPAGA PELO AR, QUE NESTE CASO É O CANAL.
O SINAL DE SAÍDA É O SINAL Y[N] NO MICROFONE.
O SINAL DO MICROFONE SERÁ

## Slide 25: Modelando o canal
y[n] = a1x[n-d1] + a2x[n-d2]
Notes: IMAGINE QUE TENHO UMA PESSOA PESSOA FALANDO EM UMA SALA.
SUA FALA EU REPRESENTO COMO UM SINAL X[N].
A SUA VOZ PROPAGA PELO AR, QUE NESTE CASO É O CANAL.
O SINAL DE SAÍDA É O SINAL Y[N] NO MICROFONE.
O SINAL DO MICROFONE SERÁ

## Slide 26: Modelando o canal
y[n] = a1x[n-d1] + a2x[n-d2] + q3y[n-d3]
Notes: IMAGINE QUE TENHO UMA PESSOA PESSOA FALANDO EM UMA SALA.
SUA FALA EU REPRESENTO COMO UM SINAL X[N].
A SUA VOZ PROPAGA PELO AR, QUE NESTE CASO É O CANAL.
O SINAL DE SAÍDA É O SINAL Y[N] NO MICROFONE.
O SINAL DO MICROFONE SERÁ

## Slide 27: Modelando o canal
Modelo recursivo
Notes: UMA FÓRMULA QUE DEFINE A ENÉSIMA AMOSTRA EM TERMOS DAS AMOSTRAS ANTERIORES
UMA CONDIÇÃO INICIAL (DE PARTIDA), POR EXEMPLO X[0] = 0.

## Slide 28: Modelo recursivo é slit?
Notes: INTUITIVAMENTE, A SAÍDA É UMA FUNÇÃO LINEAR DA ENTRADA E DAS SAÍDAS ANTERIORES
LOGO, É LINEAR
INTUITIVAMENTE, OS PARÂMETROS K E A NÃO MUDAM COM N.
LOGO, É INVARIANTE NO TEMPO.

## Slide 29: Exemplo: modelo recursivo
y[n]
x[n]
y[n] = a‧y[n-1] + (1-a)‧x[n]
1-a
a
atraso
y[n-1]
Notes: UMA FÓRMULA QUE DEFINE A ENÉSIMA AMOSTRA EM TERMOS DAS AMOSTRAS ANTERIORES
UMA CONDIÇÃO INICIAL (DE PARTIDA), POR EXEMPLO X[0] = 0.
ESSE SISTEMA É CONHECIDO COMO SISTEMA REALIMENTADO, UMA VEZ QUE A SAÍDA REALIMENTA COMO UMA ENTRADA PARA O SISTEMA PARA DETERMINAR A PRÓXIMA SAÍDA.
NOTE QUE O PARÂMETRO A DETERMINA A “MEMÓRIA” NO CANAL
SE A = 0, SEM MEMÓRIA => Y [N] = K · X [N]
SE A = 1, MEMÓRIA INFINITA DO PASSADO
=> Y [N] = Y [N-1]
A SAÍDA DO CANAL É CONSTANTE, IGNORA A ENTRADA DO CANAL

## Slide 30: Exemplo: modelo recursivo
Seja a = ½ e y[n<0] = 0.
y[n] = a‧y[n-1] + (1-a)‧x[n] = ½ y[n-1] + ½ x[n]
x[n] = [1, 0, 0, 0, ...]
n
x[n]
y[n]
Notes: ACABAMOS DE CALCULAR A RESPOSTA DESTE SISTEMA A UM IMPULSO.

## Slide 31: Exemplo: modelo recursivo
Seja a = ½ e y[n<0] = 0.
y[n] = a‧y[n-1] + (1-a)‧x[n] = ½ y[n-1] + ½ x[n]
x[n] = [1, 0, 0, 0, ...]
n | 0
x[n] | 1
y[n] | ½‧0 + ½‧1
Notes: ACABAMOS DE CALCULAR A RESPOSTA DESTE SISTEMA A UM IMPULSO.

## Slide 32: Exemplo: modelo recursivo
Seja a = ½ e y[n<0] = 0.
y[n] = a‧y[n-1] + (1-a)‧x[n] = ½ y[n-1] + ½ x[n]
x[n] = [1, 0, 0, 0, ...]
n | 0 | 1
x[n] | 1 | 0
y[n] | 1/2 | ½‧1/2 + ½‧0
Notes: ACABAMOS DE CALCULAR A RESPOSTA DESTE SISTEMA A UM IMPULSO.

## Slide 33: Exemplo: modelo recursivo
Seja a = ½ e y[n<0] = 0.
y[n] = a‧y[n-1] + (1-a)‧x[n] = ½ y[n-1] + ½ x[n]
x[n] = [1, 0, 0, 0, ...]
n | 0 | 1 | 2
x[n] | 1 | 0 | 0
y[n] | 1/2 | 1/4 | ½‧1/4 + ½‧0
Notes: ACABAMOS DE CALCULAR A RESPOSTA DESTE SISTEMA A UM IMPULSO.

## Slide 34: Exemplo: modelo recursivo
Seja a = ½ e y[n<0] = 0.
y[n] = a‧y[n-1] + (1-a)‧x[n] = ½ y[n-1] + ½ x[n]
x[n] = [1, 0, 0, 0, ...]
n | 0 | 1 | 2 | 3
x[n] | 1 | 0 | 0 | 0
y[n] | 1/2 | 1/4 | 1/8 | ½‧1/8 + ½‧0
Notes: ACABAMOS DE CALCULAR A RESPOSTA DESTE SISTEMA A UM IMPULSO.

## Slide 35: Exemplo: modelo recursivo
Seja a = ½ e y[n<0] = 0.
y[n] = a‧y[n-1] + (1-a)‧x[n] = ½ y[n-1] + ½ x[n]
x[n] = [1, 0, 0, 0, ...]
n | 0 | 1 | 2 | 3
x[n] | 1 | 0 | 0 | 0
y[n] | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16
Notes: ACABAMOS DE CALCULAR A RESPOSTA DESTE SISTEMA A UM IMPULSO.

## Slide 36: exemplo: impulso

## Slide 37: exemplo: Resposta ao impulso

## Slide 38: RESPOSTA AO IMPULSO
Como o modelo recursivo é um SLIT, a resposta do sistema para qualquer sinal pode ser calculada a partir da resposta ao impulso

## Slide 39: RESPOSTA AO IMPULSO
Como o modelo recursivo é um SLIT, a resposta do sistema para qualquer sinal pode ser calculada a partir da resposta ao impulso

## Slide 40: RESPOSTA AO IMPULSO
Como o modelo recursivo é um SLIT, a resposta do sistema para qualquer sinal pode ser calculada a partir da resposta ao impulso

## Slide 41: RESPOSTA AO IMPULSO
Como o modelo recursivo é um SLIT, a resposta do sistema para qualquer sinal pode ser calculada a partir da resposta ao impulso

## Slide 42: RESPOSTA AO IMPULSO
Como o modelo recursivo é um SLIT, a resposta do sistema para qualquer sinal pode ser calculada a partir da resposta ao impulso

## Slide 43: convolução
Esta operação de deslocar e somar sinais é conhecida por convolução.
Notes: Com a operação da CONVOLUÇÃO e sabendo a resposta ao impulse do Sistema, somos capazes de determinar a saída para qualquer entrada.

## Slide 44: Resumo
Informação
Forma de onda
fonte
Destino
Transmissor
receptor
Canal
ruído
Notes: Na aula desta semana modelamos o canal de comunicação como um Sistema linear invariante no tempo usando, para isso, uma equação recursiva.
Vimos que o Sistema pode ser caracterizado pela sua RESPOSTA AO IMPULSO e a operação da CONVOLUÇÃO nos permite calcular a saída para qualquer sinal de entrada.
Na próxima semana continuaremos no assunto de modelo de canal, desta vez modelando o canal como um filtro de FREQUÊNCIAS.

## Slide 45: Introdução aos sistemas de comunicação
O Canal de Comunicação e seus Efeitos